Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
|  | Vorbemerkung: |  |  |  |
|  | Ausschreibungstext für DIPLING-Langfeldplattendecke FLF als |  |  |
|  | Flurdecke |  |  |  |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN |  |
|  | 13964, |  |  |  |

1.1

abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, bestehend aus ungelochten Langfeldplatten, Format: ......... x .......... mm,

Abhängehöhe: .......... mm

Fabrikat: DIPLING „Fenstereffekt“ oder gleichwertig

DIPLING Werk GmbH

Königsberger Straße 21

35410 Hungen

Tel. 06402 / 5258-0

Fax. 06402 / 7585

Jede einzelne Deckenplatte nach unten ausschwenkbar (Fenstereffekt), einschl. Unterkonstruktion in unsichtbarer Klemm-Montage.

Unterkonstruktion:

bestehend aus Klemmprofilen, Klemmprofilverbindern, welche mittelsTragewinkel und Bügeln freigspannend an den Flurwänden befestigt werden.

Material:

Die gesamte Unterkonstruktion in verzinkter Ausführung;

die Langfeldplatten aus 0,70 mm dickem, sendzimirverzinktem Stahlblech (Zinkauflage 275g/m2, ca. 20µm/Seite),

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Beschichtung/Farbe:

sichtseitig mit einer weißen, hochlichtbeständigen, abwaschbaren, Hydro-Einbrennlack-Beschichtung (Schichtdicke ca. 30-35µm),

Ausführung: DIPLING-Hellweiss – ähnlich RAL 9010

1,000  m2	....................	.................... EUR

1.2	*** Bedarfsposition ohne GB

Zulage zur Vorpositionen

Mehrpreis für Ausführung als Akustikdecke mit gelochten Langfeldplatten; Lochung Typ Rd 2,8-20%, lochfreier Querschnitt ca. 20%, Lochdurchmesser 2,8mm, mit allseitig umlaufendem lochfreiem Rand, gem. Detail 12.03,

einschl. einem werkseitig in die Kassetten eingeklebtem schwarzem, 100% mineralfaserfreiem Akustikvlies.

1,000  m2	....................	Nur E.P.

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |  |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |  |
| Gruppensumme 1 |  |  |  | .................... EUR |  |
| 2 | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
|  | Decken-/Wandanschluss gemäß Detail 5.03-1N, |  |  |  |  |  |
|  | an den Flurlängswänden, |  |  |  |  |  |  |
|  | bestehend aus einem Wandwinkel, Abm.: 35/40/0,70 mm |  |  |  |  |  |
|  | und einem in die Klemmschiene eingedrücktem |  |  |  |  |  |
|  | Übergangswinkel, Abm.: 25/20/0,70 mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | Wand- und Übergangswinkel überlappend |  |  |  |  |  |  |
|  | aus sendzimirverzinktem Stahlblech, |  |  |  |  |  |  |
|  | mittels Tragewinkel und Bügel freispannend an den |  |  |  |  |  |
|  | Flurwänden befestigt; |  |  |  |  |  |  |
|  | Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  |  | .................... EUR |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
|  | Decken-/Wandanschluss gemäß Detail 5.03-1S, |  |  |  |  |  |
|  | an den Flurlängswänden mit Schattenfuge, |  |  |  |  |  |  |
|  | bestehend aus einem Wandwinkel, Abm.: 35/40/0,70 mm |  |  |  |  |  |
|  | und einem in die Klemmschiene eingedrücktem |  |  |  |  |  |
|  | Abschlussprofil, Abm.: 25/20/36/0,70 mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | Wand- und Abschlussprofil überlappend |  |  |  |  |  |  |
|  | aus sendzimirverzinktem Stahlblech, |  |  |  |  |  |  |
|  | mittels Tragewinkel und Bügel freispannend an den |  |  |  |  |  |
|  | Flurwänden befestigt; |  |  |  |  |  |  |
|  | Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  |  | .................... EUR |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
|  | Decken-/Wandanschluss gemäß Detail 6.02, |  |  |  |  |  |
|  | an den Flurstirnwänden, |  |  |  |  |  |  |
|  | bestehend aus einem Stahl-U-Profil, Abm.: 20/36/20 mm, |  |  |  |  |  |
|  | aus sendzimirverzinktem Stahlblech, |  |  |  |  |  |  |
|  | Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche; |  |  |  |  |  |  |
|  | einschl. Befestigung an den Flurstirnwänden, |  |  |  |  |  |
|  | Anpassen der Deckenkassetten und Festsetzen der |  |  |  |  |  |
|  | Anschnittplatten mit den dazugehörigen Profilfedern. |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  |  | .................... EUR |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 2.4 | Fortsetzung... |  |  |  |

Decken-/Wandanschluss mit Schattenprofil gemäß Detail 6.04, Schattenfugenbreite ca. 30mm, an den Flurstirnwänden,

bestehend aus einem Wandwinkel Abm.: 35/50/1,0 mm,

und einem aufgesteckten Stahl-U-Profil, Abm.: 20/36/20 mm, jeweils aus sendzimirverzinktem Stahlblech,

Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche; einschl. Befestigung an den Flurstirnwänden, Anpassen der Deckenkassetten und Festsetzen der Anschnittplatten mit den dazugehörigen Profilfedern.

1,000  lfdm	....................	.................... EUR

2.5

Zulage zu Deckenpositionen

Mehrpreis für die Ausführung der Decke in Sonderfarben nach RAL – Farbtönen gem. Wahl des AG

|  |  |  | 1,000 | m2 | .................... | .................... EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppensumme 2 |  |  |  |  |  | .................... EUR |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | Aussparung | .......... x | .......... mm für bauseits |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aussparung .......... | x .......... | mm für bauseits |  |
|  | bereitgestellte Einbauleuchten, |  |  |  |  |
|  | Fabrikat ..................... |  | ,Typ .................... |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... | .................... EUR |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aussparung .......... | x .......... | mm für bauseits |  |
|  | bereitgestellte Lüftungsplatten, |  |  |  |  |
|  | Fabrikat ..................... |  | ,Typ .................... |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... | .................... EUR |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Langfeldplatten mit mittigem, |  |  |  |  |
|  | rechteckigem Ausschnitt .......... | x ........... | mm |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... | .................... EUR |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Langfeldplatten mit mittigem, |  |  |  |  |
|  | runden Ausschnitt Ø ..... | mm |  |  |  |  |
|  | für bauseits bereitgestellte Einbaustrahler, |  |
|  | Fabrikat ........... | , Typ .................... |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... | .................... EUR |  |

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position |  | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Langleldplatten mit mittigem, |  |  |  |  |  |
|  | Ausschnitt Ø ..... | mm, |  |  |  |  |  |
|  | für bauseits montierte Sprinklerköpfe |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,000 Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| Gruppensumme 3 |  |  |  |  | .................... EUR |

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Gruppe | Bezeichnung |  |  | Summe |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, | .................... EUR |
| 2 | Zulage zu Deckenpositionen | .................... EUR |
| 3 | Aussparung .......... | x .......... | mm für bauseits | .................... EUR |
| Projektsumme (netto) |  |  | .................... EUR |