Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
|  | Vorbemerkung: |  |  |  |
|  | Ausschreibungstext für DIPLING-Brandschutzdecke F30-A, |  |  |
|  | FK30 als Raum- bzw. Flurdecke |  |  |  |
| 1 | abgehängte Flur- u. Raumdecke als feuerhemmendes Bauteil nach DIN |  |
|  | 4102, Teil 2, |  |  |  |

1.01

abgehängte Flur- u. Raumdecke als feuerhemmendes Bauteil nach DIN 4102, Teil 2, und EN 13964 Feuerwiderstandsklasse F 30 A – als eigenständiges Bauteil,

bei Beflammung der Deckenoberseite und der Deckenunterseite.

Die Gesamtkonstruktion muss 100% mineralwollfrei sein, d.h. es dürfen keinesfalls Dämmstoffe aus Mineralwolle verwendet werden.

Bei Angebotsabgabe ist der Nachweis nach DIN 4102 F 30 A durch ein anerkanntes und gültiges Prüfzeugnis bzw. ABP zu erbringen.

Es ist sicherzustellen, dass der DIPLING-Fenstereffekt, d.h. die Aus-schwenkbarkeit jeder einzelnen nicht angeschnittenen Deckenplatte erhalten bleibt.

ungelochte Metalkassetten F30, Format: 625 x 625 mm

Abhängehöhe: .......... mm

Fabrikat: DIPLING „Fenstereffekt“ oder gleichwertig

DIPLING Werk GmbH

Königsberger Straße 21

35410 Hungen

Tel. 06402 / 5258-0

Fax. 06402 / 7585

Unterkonstruktion:

bestehend aus Klemmprofilen druck- und zugfest mit Nonius-Hängern abzuhängen und mit amtlich zugelassenen F 30-Dübeln im Abstand von max. 900mm zu befestigen, entsprechend dem Fabrikat DIPLING, System „mineralwollfrei-Reinraum-Qualität“.

Material:

Die gesamte Unterkonstruktion in verzinkter Ausführung;

die Metallkassetten aus 0,70 mm dickem, sendzimirverzinktem Stahlblech (Zinkauflage 275g/m2, ca. 20µm/Seite),

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Beschichtung/Farbe:

sichtseitig mit einer weißen, hochlichtbeständigen, abwaschbaren, Hydro-Einbrennlack-Beschichtung (Schichtdicke ca. 30-35µm),

Ausführung: DIPLING-Hellweiss – ähnlich RAL 9010

Angebotenes Fabrikat: ...............................................

(vom Bieter einzutragen)

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position |  |  | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 1.01 | Fortsetzung... |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 m2.................... |  |  | .................... EUR |
| 1.02 | *** Bedarfsposition ohne GB |  |  |  |
|  | Zulage zur Vorpositionen |  |  |  |
|  | Mehrpreis für Ausführung als Akustikdecke mit gelochten Langfeldplatten F30; |  |
|  | Lochung Typ Rd 2,8-20%, lochfreier Querschnitt ca. 20%, |  |  |
|  | Lochdurchmesser 2,8mm, mit allseitig umlaufendem lochfreiem Rand, |  |
|  | gem. Detail 12.03, |  |  |  |
|  | einschl. einem werkseitig in die Kassetten eingeklebtem |  |  |
|  | schwarzem, 100% mineralfaserfreiem Akustikvlies. |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 m2.................... |  |  | Nur E.P. |
| 1.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Vorpositionen |  |  |  |
|  | Liefern und Einbauen von ungelochten Metallkassetten, |  |  |
|  | für den stirnseitigen Raum- bzw. Fluranschluß (Anschnittplatten) |  |  |
|  | Anschnittplatten nicht ausschwenkbar, |  |  |  |
|  | Format: ..... | x ..... | mm |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 m2.................... |  |  | .................... EUR |
| 1.04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Vorpositionen |  |  |  |
|  | Liefern und Einbauen von ungelochten Metallkassetten, |  |  |
|  | für den längsseiteigen Raum- bzw. Fluranschluß (Anschnittplatten), |  |  |
|  | Anschnittplatten nicht ausschwenkbar, |  |  |  |
|  | Format: ..... | x ..... | mm |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 m2.................... |  |  | .................... EUR |

1.05

Zulage zur Vorpositionen allseitige Gipskartonfriese,

Bekleidung der Unterkonstruktion mit 2 Lagen Gipskarton - Feuerschutz – Platten GKF, Dicke 2 x 12,5 mm, Regelbreite bis 475 mm

Gipskarton - Friese mit gespachtelten Stößen und Schraubstellen als glatte Untersicht für bauseitigen Anstrich.

1,000  m2	....................	.................... EUR

1.06

Wandanschluß zu Pos. 1.4 mit einem Wandwinkel 35/20 x 1,00mm gem. DIPLING-Prospektbatt 9.01-1 N, Farbe und Material

wie in Pos. 1.1 beschrieben

1,000  lfdm	....................	.................... EUR

1.07

Wandanschluß zu Pos. 1.1 mit einem Schattenprofil 25/20/30/20 x 1,00mm gem. DIPLING-Prospektbatt 9.01-1 S, Farbe und Material

wie in Pos. 1.1 beschrieben

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 1.07 | Fortsetzung... |  |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  | .................... EUR |
| 1.08 |  |  |  |  |

Wandanschluß an den Raum- bzw. Flur-Längsseiten: Seitlicher Wandanschluss mit Gipskartonfries,

mit GK-Anschlusswinkel gem. Details 9.01-1G/B-3.

Material und Oberfläche der Abschlussprofile wie restliche Deckenfläche.

1,000  lfdm	....................	.................... EUR

1.09

Wandanschluß an den Raum- bzw. Flur-Stirnseiten: Stirnseitiger Wandanschluss mit Gipskartonfries, mit GK-Anschlusswinkel gem. Details 9.01-2G/A-3,

Material und Oberfläche der Abschlussprofile wie restliche Deckenfläche.

|  |  | 1,000 | lfdm.................... | .................... EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | *** Bedarfsposition ohne GB |  |  |
|  | Mehrpreis für die Ausführung der Decke in Sonderfarben |  |
|  | nach RAL – Farbtönen gem. Wahl des AG |  |
|  |  | 1,000 m2.................... | Nur E.P. |
| 1.11 |  |  |  |  |
|  | Aussparung 1550 x 300mm für bauseits bereitgestellte |  |
|  | Einbauleuchten, Fabrikat ................. | , Typ .................... |  |
|  | Einschließlich Auswechslung bzw. Verstärkung |  |
|  | der erforderlichen Unterkonstruktion |  |
|  |  | 1,000 | Stck.................... | .................... EUR |
| 1.12 |  |  |  |  |
|  | F 30 Brandschutzhauben für v. g. Pos. |  |
|  |  | 1,000 | Stck.................... | .................... EUR |
| 1.13 |  |  |  |  |
|  | Aussparung Ø ..... | mm für bauseits bereitgestellte |  |
|  | Einbaustrahler, Fabrikat .................. | , Typ .................... |  |
|  | Einschließlich Auswechslung bzw. Verstärkung |  |
|  | der erforderlichen Unterkonstruktion |  |
|  |  | 1,000 | Stck.................... | .................... EUR |
| 1.14 |  |  |  |  |
|  | F 30 Brandschutzhauben für v. g. Pos. |  |
|  |  | 1,000 | Stck.................... | .................... EUR |

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  |  |  | Seite: | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  |  |  |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position |  |  | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 1.15 | *** Bedarfsposition ohne GB |  |  |  |  |
|  | DIPLING-Langfeldplatte F 30 A, |  |  |  |  |
|  | werkseitig vorbereitet zum Einbau von |  |  |  |
|  | Strulik-Absperrvorrichtungen BCF - K 30 U, |  |  |  |
|  | Prüfzeichen PA – X 224, |  |  |  |  |
|  | Abmessung: Durchmesser: ..... | mm |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Prospektbatt 9.02-10 |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  | Nur E.P. |
| 1.16 | *** Bedarfsposition ohne GB |  |  |  |  |
|  | Strulik-Luftausblaskasten LB – K 30 U, |  |  |  |
|  | Prüfzeichen PA – X 223 |  |  |  |  |  |
|  | Lichte Öffnungsgröße: ..... | mm |  |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Prospektbatt 9 02-11 |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck.................... |  |  | Nur E.P. |
| 1.17 | *** Bedarfsposition ohne GB |  |  |  |  |
|  | Strulik-Brandschutzwürfel BW – K 30 U, |  |  |  |
|  | Prüfzeichen PA – X 222 |  |  |  |  |  |
|  | Nennmaß: ......... | x ......... | mm |  |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Prospektbatt 9.02-12 |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck.................... |  |  | Nur E.P. |
| 1.18 | *** Bedarfsposition ohne GB |  |  |  |  |

Überbrückungen von Lüftungs- und Elektroinstallationen nach DIN 4102-7. Sonderkonstruktionen, bestehend aus: Vierkantrohr verzinkt, mit Ummantelung aus Vermeculit; Abmessung: 50/50/4.

Die Vierkantrohre sind auf beidseitig an den Flurwänden befestigten Konsolen aufzulegen.

Abstand der Vierkantrohre: max. 900 mm

An den Vierkantrohr-Profilen sind die Noniushänger mit Selbstbohrschrauben ø4,8 x 25mm abzuhängen.

Die gesamte Konstruktion ist mit Vermaculit-Streifen aus Reinraumplatten, 25 mm dick, zu ummanteln.

| Ausführung nach DIPLING-Detail 9.02-20/A, 9.02-20/B und 9.02-20/C |  |
| --- | --- |
| 1,000 Stck.................... | Nur E.P. |
| Gruppensumme 1 | .................... EUR |

Leistungsverzeichnis

Firma:	DIPLING-WERK GMBH	Seite:	5

Projekt:	Ausschreibungstexte	Datum:	18.09.2014

Gruppe	Bezeichnung	Summe

1	abgehängte Flur- u. Raumdecke als feuerhemmendes Bauteil nach DIN 4102, Tei	EUR

Projektsumme (netto)	EUR