Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
|  | Vorbemerkung: |  |  |  |  |  |
|  | Ausschreibungstext für DIPLING-Fensterkassetten FK für |  |  |  |  |
|  | Aussenbereiche |  |  |  |  |  |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN |  |  |
|  | 13964, |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, |  |  |
|  | bestehend aus ungelochten Metallkassetten, Format: 625 x 625mm, |  |  |
|  | Anhängehöhe: .................... |  |  |  |  |  |
|  | Fabrikat: DIPLING „Fenstereffekt“ oder gleichwertig |  |  |  |  |  |
|  | DIPLING Werk GmbH |  |  |  |  |  |
|  | Königsberger Straße 21 |  |  |  |  |  |
|  | 35410 Hungen |  |  |  |  |  |
|  | Tel. 06402 / 5258-0 |  |  |  |  |  |
|  | Fax. 06402 / 7585 |  |  |  |  |  |
|  | Jede einzelne Deckenplatte nach unten ausschwenkbar (Fenstereffekt), |  |  |
|  | einschl. Unterkonstruktion in unsichtbarer Klemm-Montage. |  |  |  |  |
|  | Unterkonstruktion: |  |  |  |  |  |
|  | bestehend aus einem Tragerost aus Klemmprofilen, Klemmprofilverbindern |  |  |
|  | und Kreuzverbindern; von der Rohdecke abgehängt mittels bauaufsichtlich |  |  |
|  | zugelassener Spreizdübel und Noniushängern. |  |  |  |  |  |
|  | Achsabstand 625mm (Klemmschiene) bzw. ca. 800mm (Trageschiene), |  |  |
|  | Hängerabstand: max. 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Material: |  |  |  |  |  |
|  | Die gesamte Unterkonstruktion in verzinkter Ausführung; |  |  |  |  |
|  | Kassetten aus 0,63mm dickem, sendzimirverzinktem, Stahlblech |  |  |  |  |
|  | (Zinkauflage 275g/m2, ca. 20µm/Seite), |  |  |  |  |  |
|  | Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar. |  |  |  |  |  |
|  | Beschichtung/Farbe: |  |  |  |  |  |
|  | sichtseitig mit einer weißen, hochlichtbeständigen, abwaschbaren, |  |  |  |  |
|  | Hydro-Einbrennlack-Beschichtung (Schichtdicke ca. 30-35µm), |  |  |  |  |
|  | Ausführung: DIPLING-Hellweiss – ähnlich RAL 9010 |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 m2.................... |  |  |  | .................... EUR |
| Gruppensumme 1 |  |  |  | .................... EUR |

2	Zulage zu Deckenpositionen

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 2.1 |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |
|  | Decken-/Wandanschluss in sturmsicherer Ausführung, |  |  |
|  | gemäß Detail 6.03, bestehend aus einem Stahl-U-Profil, |  |  |
|  | Abm.: 20/36/40, aus sendzimirverzinktem Stahlblech, |  |  |
|  | Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche; |  |  |  |
|  | einschl. Befestigung an alle umfassenden Bauteile, |  |  |
|  | Anpassen der Deckenkassetten und Festsetzen der |  |  |
|  | Anschnittplatten mit den dazugehörigen Profilfedern. |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  | .................... EUR |
| 2.3 |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |

Mehrpreis für die Ausführung der Decke in Sonderfarben nach RAL – Farbtönen gem. Wahl des AG

|  | 1,000 m2.................... | .................... EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppensumme 2 |  | .................... EUR |  |
| 3 | Aussparung 625 x 625 mm für bauseits |  |  |

3.1

Aussparung 625 x 625 mm für bauseits

| bereitgestellte Einbauleuchten, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat .................... | , Typ ..................... |  | , |  |
|  | 1,000 | Stck | .................... | .................... EUR |
| 3.2 |  |  |  |  |
| Deckenkassette mit mittigem, |  |  |  |
| runden Ausschnitt Ø | ..... mm |  |  |  |
| für bauseits bereitgestellte Einbaustrahler, |
| Fabrikat ................... | , Typ .................... |  | , |  |
|  | 1,000 | Stck | .................... | .................... EUR |
| Gruppensumme 3 |  |  |  | .................... EUR |

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH | Seite: | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte | Datum: | 18.09.2014 |
| Gruppe | Bezeichnung |  | Summe |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, | .................... EUR |
| 2 | Zulage zu Deckenpositionen |  | .................... EUR |
| 3 | Aussparung 625 x 625 mm für bauseits |  | .................... EUR |
| Projektsumme (netto) |  | .................... EUR |