Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
|  | Vorbemerkung: |  |  |  |
|  | Ausschreibungstext für DIPLING-Fensterkassetten FK |  |  |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN |  |
|  | 13964, |  |  |  |

1.1

abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, bestehend aus ungelochten Metallkassetten, Format: 625 x 625mm,

Anhängehöhe: ..........................

Fabrikat: DIPLING „Fenstereffekt“ oder gleichwertig

DIPLING Werk GmbH

Königsberger Straße 21

35410 Hungen

Tel. 06402 / 5258-0

Fax. 06402 / 7585

Jede einzelne Deckenplatte nach unten ausschwenkbar (Fenstereffekt), einschl. Unterkonstruktion in unsichtbarer Klemm-Montage.

Unterkonstruktion:

bestehend aus einem Tragerost aus Klemmprofilen, Klemmprofilverbindern und Kreuzverbindern; von der Rohdecke abgehängt mittels bauaufsichtlich zugelassener Spreizdübel und Noniushängern.

Achsabstand 625mm (Klemmschiene) bzw. ca. 1250mm (Trageschiene), Hängerabstand: max. 1200 mm

Material:

Die gesamte Unterkonstruktion in verzinkter Ausführung; Kassetten aus 0,63mm dickem, sendzimirverzinktem, Stahlblech (Zinkauflage 275g/m2, ca. 20µm/Seite),

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Beschichtung/Farbe:

sichtseitig mit einer weißen, hochlichtbeständigen, abwaschbaren, Hydro-Einbrennlack-Beschichtung (Schichtdicke ca. 30-35µm),

Ausführung: DIPLING-Hellweiss – ähnlich RAL 9010

1,000  m2	....................	.................... EUR

1.2

Zulage zur Vorpositionen

Mehrpreis für Ausführung als Akustikdecke mit gelochten Metallkassetten; Lochung Typ Rd 2,8-20%, lochfreier Querschnitt ca. 20%, Lochdurchmesser 2,8mm, mit allseitig umlaufendem lochfreiem Rand, gem. Detail 12.03,

einschl. einem werkseitig in die Kassetten eingeklebtem

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |  |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |  |
| 1.2 | Fortsetzung... |  |  |  |  |  |  |
|  | schwarzem, 100% mineralfaserfreiem Akustikvlies. |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 m2 | .................... |  |  | .................... EUR |  |
| Gruppensumme 1 |  |  |  | .................... EUR |  |
| 2 | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |
|  | Decken-/Wandanschluss gemäß Detail 6.02, |  |  |  |  |  |
|  | bestehend aus einem Stahl-U-Profil, Abm.: 20/36/20, |  |  |  |  |  |
|  | aus sendzimirverzinktem Stahlblech, |  |  |  |  |  |  |
|  | Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche; |  |  |  |  |  |  |
|  | einschl. Befestigung an alle umfassenden Bauteile, |  |  |  |  |  |
|  | Anpassen der Deckenkassetten und Festsetzen der |  |  |  |  |  |
|  | Anschnittplatten mit den dazugehörigen Profilfedern. |  |  |  |  |  |
|  | 1,000 lfdm | .................... |  |  | .................... EUR |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |  |  |  |

Decken-/Wandanschluss mit Schattenprofil gemäß Detail 6.04, Schattenfugenbreite ca. 30mm, bestehend aus einem Wandwinkel Abm.: 35/50,

und einem aufgesteckten Stahl-U-Profil, Abm.: 20/36/20, jeweils aus sendzimirverzinktem Stahlblech,

Sichtseite beschichtet wie die Deckenfläche; einschl. Befestigung an alle umfassenden Bauteile, Anpassen der Deckenkassetten und Festsetzen der Anschnittplatten mit den dazugehörigen Profilfedern.

1,000  lfdm	....................

2.3

Zulage zu Deckenpositionen

Mehrpreis für die Ausführung der Decke in Sonderfarben nach RAL – Farbtönen gem. Wahl des AG

1,000  m2	....................

Gruppensumme 2

3	Aussparung 625 x 625 mm für bauseits

3.1

Aussparung 625 x 625 mm für bauseits bereitgestellte Einbauleuchten,

Fabrikat ..................... , Typ ...................... ,

1,000  Stck	....................

.................... EUR

.................... EUR

.................... EUR

.................... EUR

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  |  |  | Seite: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  |  |  |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position |  |  | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aussparung 625 x 625 mm für bauseits |  |  |  |  |  |
|  | bereitgestellte Lüftungsplatten, |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabrikat ..................... |  | , Typ .................... |  | , |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deckenkassette mit mittigem, |  |  |  |  |  |  |
|  | rechteckigem Ausschnitt .......... | x .......... | mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deckenkassette mit mittigem, |  |  |  |  |  |  |
|  | runden Ausschnitt Ø | ..... mm |  |  |  |  |  |  |
|  | für bauseits bereitgestellte Einbaustrahler, |  |  |  |  |
|  | Fabrikat ..................... |  | , Typ .................... |  | , |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ausschnitt Ø ..... | mm, rund, mittig in Kassette |  |  |  |  |
|  | für bauseits montierte Sprinklerköpfe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,000 | Stck | .................... |  |  | .................... EUR |
| Gruppensumme 3 |  |  |  |  |  |  | .................... EUR |

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH | Seite: | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte | Datum: | 18.09.2014 |
| Gruppe | Bezeichnung |  | Summe |
| 1 | abgehängte Deckenverkleidung nach DIN 18168 Teil I und II und EN 13964, | .................... EUR |
| 2 | Zulage zu Deckenpositionen |  | .................... EUR |
| 3 | Aussparung 625 x 625 mm für bauseits |  | .................... EUR |
| Projektsumme (netto) |  | .................... EUR |