Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
|  | Vorbemerkung: |  |  |  |
|  | Ausschreibungstext für DIPLING-Brandschutzdecke F30-A, |  |  |
|  | LF30-Einhängesystem als Flurdecke |  |  |  |
| 1 | Abgehängte Flurdecke als feuerhemmendes Bauteil nach DIN 4102, Teil |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 1.1 | Abgehängte Flurdecke als feuerhemmendes Bauteil nach DIN 4102, Teil |  |
|  | 2 |  |  |  |

1.1.1

Abgehängte Flurdecke als feuerhemmendes Bauteil nach DIN 4102, Teil 2 und EN 13964, Feuerwiderstandsklasse F 30 A – als eigenständiges Bauteil, bei Beflammung der Deckenoberseite und der Deckenunterseite.

Die Flurdecke besteht aus Langfeldplatten, die einzeln ausschwenkbar (nach unten abklappbar) und verschiebbar sein müssen.

Die Gesamtkonstruktion muss 100% mineralwollfrei sein, d.h. es dürfen keinesfalls Dämmstoffe aus Mineralwolle verwendet werden.

Bei Angebotsabgabe ist der Nachweis nach DIN 4102 F 30 A durch ein anerkanntes und gültiges ABP zu erbringen.

Regel - Flurbreite: ca. .......... m

Langfeldplatten - Format: .......... x .......... mm

Materialbeschreibung:

Sendzimirverzinktes Stahlblech, 0,75 mm dick, Zinkauflage Z275 mit 130g/qm, ca. 20µ/Seite,

alle Sichtseiten mit einer mattweißen, hochlichtbeständigen, abwaschbaren Hydro-Einbrennlack-Beschichtung (Schichtdicke ca. 30-35µ);

Farbe: DIPLING-Hellweiss – ähnlich RAL 9010

Langfeldplatten in ungelochter Ausführung, werkseitig mit allen erforderlichen

Brandschutzeinlagen vormontiert.

Unterkonstruktion (separate Position):

Die UK wird ebenfalls komplett aus sendzimirverzinktem Stahlblech gefertigt und besteht in der Regel aus einem G-Profil 25/63/25/25 x 2,00mm,

welches parallel zu den Flurlängswänden in verschiedenen Varianten verläuft.

Abhängehöhe: .......... m

Leitfabrikat: DIPLING, System „LF F30-A“

Angebotenes Fabrikat: ...............................................

(vom Bieter einzutragen)

1,000  m2	....................	.................... EUR

Gruppensumme 1.1	.................... EUR

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  | Seite: | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 1.2 | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |
|  | Zulage zu Deckenpositionen |  |  |  |

wie Vorposition, jedoch Ausführung als Akustikdecke

mit gelochten Langfeldplatten; Lochung Typ Rd 2,8-20%, lochfreier Querschnitt ca. 20%, Lochdurchmesser 2,8mm, mit allseitig umlaufendem lochfreiem Rand,

einschl. einem werkseitig eingeklebtem schwarzem, 100% mineralfaserfreiem Akustikvlies

|  |  | 1,000 | m2.................... | .................... EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppensumme 1.2 |  |  | .................... EUR |  |
| 1.3 | Wandanschluss an den Flurlängsseiten |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Wandanschluss an den Flurlängsseiten |  |  |
|  | bestehend aus G-Profil 25/65/25/25 x 2,00mm, |  |  |
|  | inkl. erforderlicher Brandschutzabdeckung, |  |  |
|  | gem. DIPLING-Detail 9.03-1N, |  |  |  |
|  | Material und Oberfläche wie restliche Deckenfläche, |  |  |
|  |  | 1,000 | lfdm.................... | .................... EUR |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Wandanschluss mit Schattenfuge an den Flurlängsseiten |  |  |
|  | bestehend aus Wandwinkel 35/ ..... | x 2,00mm |  |  |
|  | und G-Profil 25/63/25/25 x 2,00mm, |  |  |
|  | inkl. erforderlicher Brandschutzabdeckung, |  |  |
|  | gem. DIPLING-Detail 9.03-1S/1, |  |  |  |
|  | Material und Oberfläche wie restliche Deckenfläche, |  |  |
|  | Schattenfugenbreite ca. | ..... mm |  |  |  |
|  |  | 1,000 | lfdm.................... | .................... EUR |  |
| 1.3.3 |  |  |  |  |  |
|  | Wandanschluss mit Schattenfuge an den Flurlängsseiten |  |  |
|  | bestehend aus G-Profil 25/63/25/25 x 2,00mm |  |  |
|  | mit hinterlegtem Gipsstreifen ..... | mm dick, |  |  |
|  | inkl. erforderlicher Brandschutzabdeckung, |  |  |
|  | gem. DIPLING-Detail 9.03-1S/2, |  |  |  |
|  | Material und Oberfläche wie restliche Deckenfläche, |  |  |
|  | Schattenfugenbreite ca. ..... | mm |  |  |  |
|  |  | 1,000 | lfdm.................... | .................... EUR |  |

Gruppensumme 1.3	.................... EUR

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  |  | Seite: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  |  | Datum: | 18.09.2014 |
| Position |  | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |
| 1.4 | Wandanschluss an den Flurstirnseiten |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Wandanschluss an den Flurstirnseiten |  |  |  |
|  | bestehend aus Wandwinkel 35/25 x 1,00mm, |  |  |  |
|  | inkl. erforderlicher Brandschutzabdeckung, |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Detail 9.03-2 N/1, |  |  |  |
|  | Material und Oberfläche wie restliche Deckenfläche. |  |  |  |
|  |  | 1,000 lfdm.................... |  |  | .................... EUR |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Wandanschluss mit Schattenfuge an den Flurstirnseiten |  |  |
|  | bestehend aus Stufen-Wandwinkel 35/...../63/25 x 1,00mm, |  |  |
|  | inkl. erforderlicher Brandschutzabdeckung, |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Detail 9.03-2 S/1, |  |  |  |
|  | Material und Oberfläche wie restliche Deckenfläche, |  |  |  |
|  | Schattenfugenbreite ca. | ..... mm |  |  |  |
|  |  | 1,000 lfdm.................... |  |  | .................... EUR |
| 1.4.3 |  |  |  |  |  |

| Wandanschluss mit Schattenfuge an den Flurstirnseiten |
| --- |
| bestehend aus Wandwinkel 35/25 x 1,00mm, |
| mit hinterlegtem Gipsstreifen ..... | mm dick, |
| inkl. erforderlicher Brandschutzabdeckung, |
| gem. DIPLING-Detail 9.03-2 S/2, |  |
| Material und Oberfläche wie restliche Deckenfläche, |
| Schattenfugenbreite ca. ..... | mm |  |

|  | 1,000 lfdm.................... |
| --- | --- |
| Gruppensumme 1.4 |
| 1.5 | Übergang zu längsseitigem Gipsfries, |

1.5.1

Übergang zu längsseitigem Gipsfries, bestehend aus G-Profil 25/63/25/25 x 2,00mm, inkl. erforderlicher Brandschutzabdeckung, gem. DIPLING-Detail 9.03-3 G/1

Material und Oberfläche wie restliche Deckenfläche.

1,000  lfdm	....................

Gruppensumme 1.5

1.6	Übergang zu stirnseitigem Gipsfries,

1.6.1

Übergang zu stirnseitigem Gipsfries,

bestehend aus Abschlusswinkel 63/20 x 2,00mm, inkl. erforderlicher Brandschutzabdeckung,

.................... EUR

.................... EUR

.................... EUR

.................... EUR

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH |  |  |  |  | Seite: | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte |  |  |  |  |  | Datum: | 18.09.2014 |  |
| Position |  |  |  | Menge Einh. | EP | Positions-/Gruppensumme |  |
| 1.6.1 | Fortsetzung... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Detail 9.03-4G/1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material und Oberfläche wie restliche Deckenfläche. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | lfdm.................... |  |  |  | .................... EUR |  |
| Gruppensumme 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | .................... EUR |  |
| 1.7 | Mittelstoß für Flurnischen/-erweiterungen |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mittelstoß für Flurnischen/-erweiterungen |  |  |  |  |  |  |
|  | bestehend aus G-Profilen 25/63/25/25 x 2,00mm, |  |  |  |  |  |  |
|  | inkl. erforderlicher Brandschutzabdeckung, |  |  |  |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Detail 9.03-6/3-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material und Oberfläche wie restliche Deckenfläche. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | lfdm.................... |  |  |  | .................... EUR |  |
| Gruppensumme 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | .................... EUR |  |
| 1.9 | Langfeldplatte LF F30-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Langfeldplatte LF F30-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vorbereitet zum Unterbau bauseits bereitgestellter |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufbauleuchte, Fabrikat: | .........., |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: .......... | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Details 9.04-1/5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | Stck.................... |  |  |  | .................... EUR |  |
| 1.9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Langfeldplatte LF F30-A mit |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aussparung ..... | x | .....mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vorbereitet zum Einbau von bauseits bereitgestellter |  |  |  |  |  |  |
|  | Einbauleuchte, Fabrikat: .......... | , |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ: ........... | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Details 9.04-1/2-1 bzw. 9.04-1/2-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | Stck.................... |  |  |  | .................... EUR |  |
| 1.9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aussparung Ø | ..... | mmfürbauseits bereitgestellte |  |  |  |  |  |  |
|  | Einbaustrahler bzw. Einbaulautsprecher, |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabrikat .......... |  | , Typ .................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gem. DIPLING-Detail 9.04-3/1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 | Stck.................... |  |  |  | .................... EUR |  |
| 1.9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aussparung Ø | ..... | mmfürbauseits bereitgestellte |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprinklerköpfe bzw. Brandmeldeanlagen, |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabrikat .......... |  | , Typ ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Leistungsverzeichnis

Firma:	DIPLING-WERK GMBH	Seite:	5

Projekt:	Ausschreibungstexte	Datum:	18.09.2014

Position	Menge Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme

1.9.4	Fortsetzung	...

1,000  Stck	EUR

Gruppensumme 1.9	EUR

Gruppensumme 1	EUR

Leistungsverzeichnis

| Firma: | DIPLING-WERK GMBH | Seite: | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Ausschreibungstexte | Datum: | 18.09.2014 |
| Gruppe | Bezeichnung |  |  | Summe |
| 1.1 | Abgehängte Flurdecke als feuerhemmendes Bauteil nach DIN 4102, Teil 2 | .................... EUR |
| 1.2 | Zulage zu Deckenpositionen |  |  | .................... EUR |
| 1.3 | Wandanschluss an den Flurlängsseiten |  |  | .................... EUR |
| 1.4 | Wandanschluss an den Flurstirnseiten |  |  | .................... EUR |
| 1.5 | Übergang zu längsseitigem Gipsfries, |  |  | .................... EUR |
| 1.6 | Übergang zu stirnseitigem Gipsfries, |  |  | .................... EUR |
| 1.7 | Mittelstoß für Flurnischen/-erweiterungen |  |  | .................... EUR |
| 1.9 | Langfeldplatte LF F30-A |  |  | .................... EUR |
| 1 |  |  |  | .................... EUR |
| 1 | Abgehängte Flurdecke als feuerhemmendes Bauteil nach DIN 4102, Teil 2 | .................... EUR |
| Projektsumme (netto) |  |  | .................... EUR |